## Slide 1
ระบบพยากรณ์ PM2.5 และวิเคราะห์แหล่งกำเนิด ด้วย Explainable STGNN
สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือ — พยากรณ์ล่วงหน้า + ระบุแหล่งกำเนิดที่อธิบายได้
NSC 2026 — หมวด 14 | นำเสนอ 2–3 ก.ค. 2569 | [ชื่อทีม / ผู้นำเสนอ]

## Slide 2
ปัญหา & ผลกระทบ (Social)
วิกฤตหมอกควัน PM2.5 ภาคเหนือ
• ทุกฤดูแล้ง ภาคเหนือเผชิญวิกฤตหมอกควัน PM2.5
• มี.ค. 2024 เชียงใหม่วัดได้ 141–144 µg/m³ — สูงกว่าค่าแนะนำ WHO เกือบ 10 เท่า
• กระทบสุขภาพประชาชนหลายล้านคน + การท่องเที่ยว + เศรษฐกิจ
• ปัญหาหลัก: ไม่รู้ล่วงหน้า และไม่รู้ว่าฝุ่นมาจากไหน → ตัดสินใจเชิงนโยบายยาก
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
2

## Slide 3
ช่องว่างของเครื่องมือปัจจุบัน
ตั้งรับ — ไม่พยากรณ์ ไม่บอกแหล่งที่มา
• เว็บ AQI / การแจ้งเตือน คพ. = ระบบตั้งรับ บอกแค่ค่าปัจจุบัน
• ไม่พยากรณ์ล่วงหน้า และไม่ระบุสัดส่วนแหล่งกำเนิดไฟ
• เราสร้างระบบที่ทำทั้งสองอย่าง: พยากรณ์ + อธิบายแหล่งที่มา
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
3

## Slide 4
3 จุดใหม่ (Creativity)
สามนวัตกรรมหลัก
• Wind-aware dynamic graph — เส้นเชื่อมสถานีปรับตามทิศลม ERA5 รายชั่วโมง
• FIRMS hotspot เป็น node ในกราฟ — จุดความร้อนดาวเทียม NASA เป็นต้นทางไฟโดยตรง
• Graph-based Integrated Gradients — อธิบายว่าการพยากรณ์มาจากแหล่งใด/ประเทศใด
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
4

## Slide 5
สถาปัตยกรรม & สาธิต
MTGNN + กราฟ 3 ชนิดเส้นเชื่อม
• โมเดล MTGNN: 18 สถานี + โหนด hotspot ผ่าน 3 ชนิดเส้นเชื่อม (พื้นที่ / ลม / ไฟ)
• พยากรณ์ 4 ช่วง: 6, 12, 24, 48 ชั่วโมง
• [สาธิต dashboard สด: แผนที่พยากรณ์ 18 สถานี → แท็บ Source Attribution]
• ระบบรันได้จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษ
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
5

## Slide 6
ผลลัพธ์จริง (Technical)
วัดอย่างเป็นระบบ + ซื่อสัตย์
• วัดบนข้อมูลปี 2025 (3,637 ตัวอย่าง, 18 สถานี) เทียบ baseline persistence
• 48 ชม. (ช่วงเตือนภัยสำคัญสุด): MTGNN RMSE 12.68 vs persistence 12.99 µg/m³
• ช่วงสั้น 6–12 ชม.: persistence ยังเหนือกว่า (PM2.5 autocorrelation สูง) — ตรงกับงาน PM2.5-GNN
• ระบบ Hybrid: persistence ช่วงสั้น + MTGNN ช่วงยาว → ดีเท่าหรือดีกว่า baseline ทุกช่วง
• ความซื่อสัตย์: ตรวจพบและแก้ denorm bug หลังส่ง proposal; ทุกผลลัพธ์ reproduce ได้
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
6

## Slide 7
XAI / แหล่งกำเนิด ★ จุดขายหลัก
ระบุแหล่งกำเนิด — สิ่งที่ baseline ทำไม่ได้
• สิ่งที่ persistence / โมเดลทั่วไปทำไม่ได้ = การระบุแหล่งกำเนิด
• เชียงใหม่ (กลางเมือง) มี.ค. 2024: ไฟในไทยเป็นหลัก ~100% — FRP ไทยสูงกว่าเมียนมา 128×
  – ช่อง hotspot เพิ่มค่าพยากรณ์ ~3.5 µg/m³; Integrated Gradients → ความชื้น/อุณหภูมิ (d2m, t2m)
• แม่ฮ่องสอน (ชายแดน) — held-out 2025-02-16: ไฟใกล้ชายแดนเป็นของเมียนมา ~37% → โมเดลชี้เมียนมา ~37%
  – สอดคล้องกับสัดส่วนไฟจริง — ระบบจับฝุ่นข้ามแดนได้ “เมื่อ-และที่-ไหน” มันเกิด; กลางเมืองคือไฟไทยจริง
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
7

## Slide 8
AI Governance & ข้อจำกัด
ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ + โปร่งใส
• ERA5 มี latency → ระบบจริงต้องใช้ NWP forecast; วัดผลแล้ว: edge 48h ทนได้เมื่อ noise < 0.5× ความผันผวนธรรมชาติ (ที่ 0.5× เริ่มแพ้)
• Attribution = การประมาณจากโมเดล ตรวจเทียบข้อมูลไฟจริง FIRMS — ไม่ใช่การวัดตรง
  – สื่อสารพร้อมความไม่แน่นอน และไม่ควรใช้กล่าวโทษเชิงการทูต
• ใช้เฉพาะข้อมูลสาธารณะ ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการ reproduce ได้ทั้งหมด
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
8

## Slide 9
สรุป & ต่อยอด
เตือนภัยล่วงหน้า + ระบุแหล่งกำเนิด
• ระบบให้การเตือนภัยหมอกควันล่วงหน้า + ระบุแหล่งกำเนิด สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือ
• ต่อยอด: เพิ่มสถานี คพ., ต่อ NWP forecast จริง, ขยายไปภูมิภาคอื่น
• ขอบคุณครับ / ค่ะ
ระบบพยากรณ์ PM2.5 + วิเคราะห์แหล่งกำเนิด (Explainable STGNN) | NSC 2026 หมวด 14
9